## Slide 1
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Oğuz Kürşat KABAKÇI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı

## Slide 2
Sunum İçeriği:
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu
Genel İstatistikler
Mevzuat ve yükümlülükler
Binalarda Enerji Verimliliği
Projeler
Yerinde Üretim Teknolojileri

## Slide 3
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU

## Slide 4
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU
TÜRKİYE:
  Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını
AVRUPA BİRLİĞİ:
  Energy Efficiency: In general terms, energy efficiency refers to the amount of output that can be produced with a given input of energy.
  Energy Savings: Energy savings are the reduction of energy use, without reference to output produced.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:
  Energy efficiency is using technology that requires less energy to perform the same function. Using a light-emitting diode (LED) light bulb or a compact fluorescent light (CFL) bulb that requires less energy than an incandescent light bulb to produce the same amount of light is an example of energy efficiency.
  Energy conservation is any behavior that results in the use of less energy. Turning the lights off when leaving the room and recycling aluminum cans are both ways of conserving energy.

## Slide 5
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
2018’de, 2000’den bu yana elde edilen verimlilik artışı ile dünyanın başlıca ekonomilerindeki petrol ithalatı 165 milyon tonun üzerinde azaltılmıştır. Bu değer Almanya, Avustralya ve Belçika’nın yıllık birincil petrol talebine karşılık gelmektedir.
2018’de Japonya, 2000’den bu yana sağladığı verimlilik artışı nedeniyle petrol ithalatını % 20 azaltarak petrol ithalatı için 20 milyar dolar daha az ödedi.
2018 yılında, birincil enerji yoğunluğu, 2010'dan bu yana en düşük oran olan % 1,2 oranında iyileşmiştir. Bu, 2017'deki % 1,7'lik iyileşmeden daha az olmuş ve art arda üçüncü yıla oranla düşüş göstermiştir.
Yavaşlama, kaybedilen bir fırsatı temsil etmektedir. Örneğin, enerji yoğunluğundaki % 1.2'lik iyileşme, dünyanın 2017 yılına göre kullanılan enerji miktarı için 1.6 trilyon ABD Doları daha fazla GSYİH sağlaması anlamına gelmesine rağmen, bu rakam 4 trilyon ABD Doları olabilirdi.

## Slide 6
ENERJİ YOĞUNLUĞU
Bir birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji miktarını belirten bir göstergedir.
Toplam Birincil Enerji Tüketimi [milyon TEP/1000 $]
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Birincil Enerji Yoğunluğu :
Yılara Göre Birincil Enerji Yoğunluğu
Kaynak : Uluslararası Enerji Ajansı 2017

## Slide 7
BİNA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İSTATİSTİKLER
Bina sektörünün dünya genelinde nihai enerji tüketimindeki payı % 30’u, küresel elektrik tüketimindeki payı ise % 50’yi geçmiş olup küresel karbon emisyonlarının üçte birinden de bina sektörü sorumludur.
Türkiye’nin 2017 birincil enerji arzı 145 MTEP, nihai tüketim 111 MTEP’tir.
Türkiye’nin 2018 birincil enerji arzı 143 MTEP, nihai tüketim 109 MTEP’tir
Türkiye’de bina sektörü 2017 yılı nihai enerji tüketiminde % 32,3’lük pay ile sanayi ve ulaşım sektörünün önündedir.
Su kaynaklarının yaklaşık %25’i binalarda tüketilmektedir.
Katı atıkların %25’i sıvı atıkların %20’si yapı-insan kaynaklıdır.
Isıtma ve soğutma kaynaklı enerji tüketiminin toplam tüketimdeki payı %70-80 civarındadır.
Avrupa Birliği mevzuatı, üye ülkelere 2018 yılından itibaren yeni kamu binalarının, 2020 yılından itibaren ise bütün yeni binaların sıfıra yakın enerji tüketen binalar olması zorunluluğu getirmektedir.
Türkiye’de ise «İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023” kapsamında “2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi hedeflenmektedir.
«Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde 2012-2023» kapsamında ise 2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte birinin (1/4) 2023 yılına kadar sürdürülebilir yapı haline getirilmesine ve toplu konutlarda yerinden üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik stratejik amaçlar tanımlanmıştır.
Chart: 
| Sanayi | Konut | Ticaret ve Hizmetler | Tarım ve Hayvancılık | Enerji Dışı | Ulaştırma
 | 36277.2931 | 21395.7729 | 11677.9546 | 4381.3868 | 6295.989 | 28452.3601
 | 33.2365 | 19.6024 | 10.6991 | 4.0141 | 5.7683 | 26.0675

## Slide 8
BİNA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İSTATİSTİKLER
2018 yılında, 2017 yılına kıyasla sanayi enerji tüketimi %2,72 artmasına rağmen nihai enerji tüketimi %2,24 azaldı. Nihai enerji tüketimindeki azalmanın en önemli sebebi bina sektörünün tüketimindeki azalmadır. Bunun sebebi de 2018 yılının 2017 yılına göre daha ılıman geçmesidir.

## Slide 9
KONUTLAR
TÜİK tarafından 2000 yılında yapılan bina sayımına göre ülkemizdeki toplam bina sayısı 7.838.635 olarak tespit edilmiştir.
2001-2015 yılları arasında ise toplam 1.305.667 adet bina yapı kullanım izin belgesi almıştır.
2016 yılı itibariyle ülkemizdeki toplam bina sayısı 9.144.342 olarak, konut nitelikli bina sayısı ise 7.944.301 olarak hesaplanmıştır
2019 yılı sonu itibariyle toplam bina sayısının 9,3 milyonun üzerinde olduğu değerlendirilmektedir.
Türkiye’de konut binaları toplam binaların % 86,8’ini oluşturmaktadır.
Bu binalarda bulunan toplam daire sayısı ise 22.606.906 olarak hesaplanmıştır.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 78.741.153 olduğu ve ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,5 olduğu kabul edildiğinde toplam hanehalkı sayısı 22.497.472 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 yılında yaptığı çalışmaya göre hanehalklarının % 80’i çok katlı binalarda yaşamaktadır.
2018 yılı itibariyle ısınma ve/veya sıcak su ihtiyacı için doğalgaz kullanan konut abone sayısı 14,7 milyonu geçmiştir.
TÜRKİYE’DE BİNA SEKTÖRÜ

## Slide 10
KONUTLAR
Türkiye’nin 2018 yılı toplam 49,3 milyar m³ doğalgaz tüketiminin % 25,7’sine karşılık gelen 12,7 milyar m³ doğalgaz konutlarda tüketilmektedir.
Türkiye’nin 2018 yılı toplam 233,6 milyar kWh nihai elektrik tüketiminin % 23,45’ine karşılık gelen 54,7 milyar kWh konuıtlarda tüketilmektedir.
TÜRKİYE’DE BİNA SEKTÖRÜ

## Slide 11
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
BEP Yönetmeliği
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
Kanun
EVKK
Eğitim-Etüt
Bilinçlendirme
Yetkilendirme Belgelendirme
Planlama-Koordinasyon
Ölçme-Değerlendirme
İzleme-Denetim
Destekler
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
Stratejik Belgeler
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2023
Onbirinci Kalkınma Planı 2019-2023
Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı 2017-2023

## Slide 12
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Stratejik Hedefler
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
2012-2023
Temel Hedef, 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılmasıdır.
2017 yılından itibaren 20.000 m2 üzerindeki yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi
İklim Değişikliği
Eylem Planı
2011 - 2023
Teknoloji / Kapasite Gelişimi
On birinci Kalkınma Planı
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
2019-2023
489.2. Enerji verimliliği kazanımları ve orman varlığının artırılması gibi ilave tedbirlerle karbon salımının azaltılmasına dair önlemler geliştirilecektir.
492.Daha verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yaygınlaştırılacaktır.
492.1. Mevcut binalarda enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacaktır.
492.2. Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulacaktır.
492.4. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.
6 sektöre yönelik tanımlanan 55 adet eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin baz senaryoya göre (mevcut durumun devamı) % 14 azaltılması hedeflenmektedir.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
2017 - 2023
Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca kamu binaları 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

## Slide 13
KAMU BİNALARI İÇİN TASARRUF HEDEFİ

## Slide 14
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yönetmelik kapsamında Enerjinin üretiminden tüketimine varıncaya kadar her aşamada verimliliğin sağlanmasına yönelik tedbirler tanımlanmaktadır. Yönetmelik kapsamında aşağıdaki uygulamalara yer verilmektedir;
Üniversite, Meslek Odaları ve Şirketlerin Yetkilendirilmesi, İzlenmesi ve Denetimi
Enerji Yönetimi ve Verimlilik Artırıcı Önlemler
Eğitim ve Sertifikalandırmalar
Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi
Gönüllü Anlaşmalar
Bilinçlendirme
Elektrik Enerjisinin Üretim, İletim ve Dağıtımında Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar
Kamu Kesiminde Enerji Verimliliği Önlemleri
Bilgi Verme Yükümlülüğü ve İdari Yaptırımlar
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik :
(Revizyon 25 Ocak 2020)

## Slide 15
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
ETKB
(Mülga EVKK)
Danışma
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sertifikalı Eğitimler
Bilinçlendirme Faaliyetleri
İzleme Denetim
Teşvik / Yaptırım
yükümlü
ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER
BİNALAR
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ
MESLEK ODALARI / ÜNİVERSİTELER
Yetkilendirme
İzleme
Denetim
Sertifikalı Eğitimler
yetkili
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ
Yetkilendirme İzleme Denetim
Teknik Destek
Yetkilendirme
İzleme
Eğitim
Etüt / VAP
Danışmanlık Hizmeti

## Slide 16
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Kurumların Yetkilendirilmesi :
Makine Mühendisleri Odası
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Yetkili Kurumların Görevleri:
Enerji Yöneticisi Eğitimleri
Etüt Proje Eğitimleri
EVD Şirketlerinin Yetkilendirilmesi
Yetki belgesi süresi 5 yıldır
EVKK kararı ile yetkilendirilir
Müracaat her yıl Nisan ve Ekim ayında olur
Personel: Etüt-Proje Sertifikalı en az 4 (dört) kişi + Eğitici kadrosu (en az 6 eğitici )
http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_kurumlar.aspx

## Slide 17
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Şirketlerin Yetkilendirilmesi :
6EVD / SANAYİ
31EVD / BİNA
8EVD / SANAYİ + BİNA
TOPLAM 45EVD
SANAYİ
BİNA
EĞİTİM
3EVD EĞİTİM YETKİSİ

## Slide 18
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Yükümlülükler:
1- Enerji yöneticisi görevlendirme
2- Etüt yaptırma
3- ENVER Portalı ile bildirim
4- ISO 50.0001 sertifikası
Destekler:
1- Sanayi için VAP destekleri
2- Sanayi için Gönüllü Anlaşma Destekleri
3- Lisanssız elektrik üretimi
Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir.
Toplam inşaat alanı yirmi bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. Bu etütler her yedi yılda bir yenilenir.
nerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında etüt yaptırılması zorunludur. Bu etütler kamu binasının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından şirketlere yaptırılır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda kurum ve kuruluşların kendisi yapar. Bu etütler her yedi yılda bir yenilenir.
Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir.

## Slide 19
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI
Enerji Performans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemidir.
EPS’nin yaygın olarak kullanılan üç temel modeli vardır;
  Garantili
  Paylaşımlı
  Kiralama
Enerji Performans Sözleşmeleri

## Slide 20
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ISI ENERJİSİ | 
Sıra | ÖnlemAdı
1 | Cephe yalıtımı
2 | Pencere değişimi
3 | Sıcak hatların yalıtılması
4 | Kazan yalıtımı
5 | Brülör ayarı
6 | Kazan dış hava kompanzasyonu
7 | Tesisat değişimi
8 | Kazan sirkülasyon pompası değişimi
9 | Klima santrali egzoz fanı ısı geri kazanımı
10 | Termostatik vana uygulaması
11 | Enerji yönetimi uygulaması
12 | Bina otomasyon sistemi ve enerji izleme sistemi
ELEKTRİK ENERJİSİ | 
Sıra | Önlem Adı
1 | Aydınlatma sistemi dönüşümü
2 | Elektrikli cihazların stand-by iyileştirilmesi
3 | Elektrik motoru sınıflarının yükseltilmesi
4 | Fanların iyileştirilmesi
5 | Klima santrali fan değişimi
6 | Tarife analizi
7 | Kojenerasyon sistemi uygulaması
8 | Harekete bağlı aydınlatma sistemi uygulanması
9 | Pompaların iyileştirilmesi
10 | Değişken hız sürücüsü uygulaması
11 | Manyetik balastların elektronik balasta dönüştürülmesi
12 | Enerji yönetimi uygulaması

## Slide 21
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Sıra No | Enerji Verimliliği Önlemi | Geri Ödeme Süresi [yıl]
1 | Soğuk Hatlarda Yalıtım İyileştirmesi | 1,55
2 | Buzda Enerji Depolama İyileştirmesi (Chiller Sistem Seçim İyileştirmesi) | 7,68
3 | Klima Santrali Fan Değişim İyileştirilmesi | 0,98
4 | Kojenerasyon Sistem Uygulaması | 3,75
5 | Duvar Yalıtımı Yapılması | 7,50
6 | Pencere Değişim İyileştirmesi | 10,57
7 | Kazan Ön Yüzey Yalıtım İyileştirmesi | 0,85
8 | Verimli Aydınlatmaya Geçiş | 4,89
9 | Harekete Bağlı Aydınlatma Kontrolü | 1,86
10 | Bina Otomasyon Sistemi ve Enerji İzleme Sistemi | 8,22
11 | Kazan Dış Hava Kompanzasyonu | 2,29
12 | Baca Gazı Isı Geri Kazanımı | 6,20
13 | Sistem Modernizasyonu - Kazan Değişimi | 3,23
14 | Klima Santrali Egzost Fanı Isı Geri Kazanımı | 1,29
15 | Mekanik Tesisatta Yalıtım | 0,24
16 | Değişken Hız Sürücü Uygulaması | 5,30
17 | Motor Verim Sınıfının Yükseltilmesi | 3,38
18 | Manyetik Balastların Elektronik Balasta Dönüştürülmesi | 2,37
19 | Brülör Ayarı | 0,48
20 | Termostatik Vana Uygulaması | 4,63

## Slide 22
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
166 Kamu Kurumu Etüt Sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tür | Sayı | Toplam TEP | Toplam Pay (%) | Elektrik | Elektrik Pay (%) | Isı | Isı Pay (%) | TL | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi
Hastane | 26 | 6.528 | 22 | 1.979 | 15 | 4.548 | 29 | 16.755.000 | 39.617.785 | 2,36
Okul | 72 | 1.935 | 34 | 99 | 12 | 1.861 | 39 | 2.933.402 | 23.558.613 | 8,03
Yurt | 13 | 1.201 | 28 | 110 | 17 | 1.091 | 30 | 2.746.690 | 6.408.984 | 2,33
Üniversite | 8 | 8.632 | 35 | 733 | 10 | 7.898 | 44 | 13.090.262 | 58.282.884 | 4,45
İdari Bina | 36 | 3.441 | 22 | 410 | 6 | 3.030 | 38 | 7.239.660 | 21.102.816 | 2,91
Havaalanı | 8 | 1.710 | 17 | 837 | 25 | 872 | 16 | 6.694.405 | 23.476.876 | 3,51
Cezaevi | 3 | 1.073 | 61 | 104 | 29 | 969 | 65 | 4.966.192 | 8.045.579 | 1,62
Toplam | 166 | 24.520 | 27 | 4.272 | 13 | 20.269 | 35 | 54.425.611 | 180.493.537 | 3,32
ETKB Binaları | İlk Yatırım Miktarı [TL] | Yıllık Enerji Tasarrufu Miktarı [TEP/yıl] | Yıllık Parasal Tasarruf Miktarı [TL/yıl] | Ortalama Geri Ödeme Süresi [yıl] | Tasarruf Potansiyeli [%]
Isı + Elektrik VAP’ları | 26.476.147 | 4.354 | 8.030.973 | 3,3 | 40,6
Kamu Hastaneleri | İlk Yatırım Miktarı [TL] | Yıllık Enerji Tasarrufu Miktarı [TEP/yıl] | Yıllık Parasal Tasarruf Miktarı [TL/yıl] | Ortalama Geri Ödeme Süresi [yıl] | Tasarruf Potansiyeli [%]
Isı + Elektrik VAP’ları | 26.001.421 | 2.596 | 9.198.211 | 2,8 | 41,17

## Slide 23
Verimli Motor Kullanımı | Mevcut Durum |  |  |  |  | Önerilen Durum |  |  |  |  |  |  | 
 | Motor Gücü | Motor Adedi | Verim Sınıfı | Yıllık çalışma saati | Yıllık Toplam Tüketim (kWh) | Motor Gücü | Motor Adedi | Verim Sınıfı | Yıllık çalışma saati | Yıllık Toplam Tüketim (kWh) | Yıllık Tasarruf (TL) | Yaklaşık Yatırım Maliyeti (TL) | Geri Ödeme Süresi (yıl)
Örnek-1 | 75 | 6 | IE1 | 5.000 | 2.403.846 | 75 | 6 | IE3 | 5.000 | 2.368.421 | 13.462 | 33.000 | 2,5
Örnek-2 | 30 | 2 | IE1 | 5.000 | 328.228 | 30 | 2 | IE3 | 5.000 | 320.513 | 2.932 | 5.000 | 1,7
Örnek-3 | 65 | 8 | IE1 | 5.000 | 2.777.778 | 65 | 8 | IE3 | 5.000 | 2.736.842 | 15.556 | 39.000 | 2,5
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Verimli Aydınlatma | Mevcut Durum |  |  |  |  | Önerilen Durum |  |  |  |  |  |  | 
 | Lamba Gücü (Watt) | Lamba Adedi | Balast Dahil Armatür Gücü (watt) | Yıllık çalışma saati | Yıllık Toplam Tüketim (kWh) | Lamba Gücü (Watt) | Lamba Adedi | Balast Dahil Armatür Gücü (watt) | Yıllık çalışma saati | Yıllık Toplam Tüketim (kWh) | Yıllık Tasarruf (TL) | Yaklaşık Yatırım Maliyeti (TL) | Geri Ödeme Süresi (yıl)
Manyetik Balast-Elektronik Balast Dönüşümü | 58,0 | 2,0 | 130,0 | 2.000,0 | 260,0 | 58,0 | 2,0 | 110,0 | 2.000,0 | 220,0 | 15,2 | 25,0 | 1,6
Manyetik Balast-LED Dönüşümü | 58,0 | 2,0 | 130,0 | 2.000,0 | 260,0 | 35,0 | 2,0 | 70,0 | 2.000,0 | 140,0 | 45,6 | 80,0 | 1,8
 | Civa Buharlı Lambanın Anlık Gücü (watt ) | Eşdeger LED Armatür Gücü (watt) | Güç Tasarrufu (watt) | Yıllık Çalışma Süresi (saat) | Toplam Elektrik Enerjisi Tasarrufu (kWh) | Toplam Elektrik Enerjisi Tasarrufu (TL) | LED Projektör Fiyatı (TL) | LED Projektör Geri Ödeme Süresi (Yıl)
250 watt Civa Buharlı Arm.-LED Dönüşümü | 250 | 90 | 160 | 4.000 | 640 | 256 | 1000 | 3,9
250 watt Civa Buharlı Arm.-LED Dönüşümü | 250 | 90 | 160 | 7.000 | 1.120 | 448 | 1001 | 2,2

## Slide 24
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Ömür Boyu Maliyet Analizi-Araç Örneği

## Slide 25
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı
  2 adet bina
  3 adet kitap
Binalarda Yenilenebilir Enerji Ekonomik Analiz Aracı
  Algoritma Geliştirilmesi
  Yazılım Geliştirilmesi
Yapı Denetim Kılavuzunda Enerji Verimliliği Kriterlerinin Eklenmesi
Minimum Enerji Performans Kriterlerinin Tanımlanması
Hanelerde Elektrik Tüketiminin İzlenmesi
Enerji Yönetimi Bilgi Sistemi

## Slide 26
MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Isıtma ekipmanları: Isı pompası, kazan ve kojenerasyon
Soğutma ekipmanları: Isı pompası, absorpsiyonlu chiller ve soğutma kulesi
Havalandırma ekipmanları: Isı geri kazanımlı paket klima santralleri (school air conditioning
özelliğiyle birlikte), ısı geri kazanımlı merkezi klima santralleri ve toprakaltı havalandırma boruları
ile pasif ısıtma/soğutma
Doğal havalandırma sistemleri: Havalandırma menfezleri, motor kontrollü açılabilir atriyum
pencereleri ve havalandırma bacaları
Chart: Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
| TS 825 Kabuk Değerleri - Ortalama Bina Yönelimi | Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları | Yüksek yalıtım - Güneş bacaları - Aydınlatma Kontrolü | Yüksek Verimli Mekanik Sistem | Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Elektrikli ekipmanlar | 127090.28 | 127090.28 | 127090.28 | 47089.33 | 7089.33
Aydınlatma | 138240.98 | 138240.98 | 38240.98 | 38327.02 | 18327.02
Sistem Fanları ve Pompaları | 276241.9925 | 134137.42 | 107309.936 | 69324.99 | 69324.99
Isıtma (gaz) | 973425.2825 | 564729.69 | 134000 | 126200.54 | 116200.54
Soğutma (elektrik) | 75464.73 | 68968.26 | 58000 | 30296.59 | 25296.59
Yıllık Enerji Tüketimi (metrekare başına) | 159.0463 | 103.3167 | 46.4641 | 31.1238 | 23.6238
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

## Slide 27
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

## Slide 28
Chart: Toplam Bina Ömrü
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Baz Bina | 19109730.4423 | 19661797.3673 | 20233850.1997 | 20827637.2564 | 21445001.534 | 22087887.4235 | 22758347.8377 | 23458551.7794 | 24190792.3803 | 24957495.4396 | 25825864.1318 | 26669346.1164 | 27555457.5882 | 28487251.6415 | 29467965.4907 | 30898044.1428 | 31987108.0988 | 33136035.3986 | 34387682.7574 | 35668905.843 | 37845460.8147 | 39277517.4069 | 40792676.5343 | 42427693.0821 | 44138117.0897 | 46050475.4247 | 47957199.4186 | 50022483.9829 | 52165965.6936 | 54439625.11 | 58256390.0731 | 60816559.7835 | 63534186.2506 | 66419548.0634 | 69483581.5845 | 72737923.7463 | 76215364.7706 | 79888268.0439 | 83791064.7133 | 87938680.0404 | 92756112.4264 | 97442042.4602 | 102423579.2184 | 107719877.645 | 113351327.1165 | 119475971.254 | 125857984.0288 | 132630800.4241 | 139839475.073 | 147501633.8491 | 155919327.2109 | 164589634.2439 | 173813440.1439 | 183626548.6227 | 194094621.9919 | 205203154.7756 | 217022898.2822 | 229599854.3087 | 242983000.4932 | 257224483.2943
YTML Okul Binası | 24383645.0415 | 24645801.2194 | 24905816.1754 | 25164170.6877 | 25421353.5871 | 25677863.0479 | 25934207.934 | 26190909.2059 | 26448501.3917 | 26707534.1295 | 26968573.7843 | 27232205.1467 | 27558160.8242 | 27828812.6987 | 28103939.5399 | 28776707.3542 | 29062844.4613 | 29355575.9195 | 29905273.5436 | 30213538.0263 | 31567404.6244 | 31894580.1453 | 32272319.843 | 32622128.4361 | 32984770.9971 | 33553920.4157 | 33945540.5787 | 34353426.1501 | 34798085.2208 | 35242391.86 | 36324280.5865 | 36846818.4264 | 37356638.8355 | 37926104.6479 | 38487882.9522 | 39078425.6253 | 39699739.204 | 41547308.4997 | 42236677.9004 | 42963600.1388 | 44244781.8586 | 45054597.236 | 45910077.5363 | 46814269.3248 | 47770409.3887 | 48934549.7063 | 50005120.7302 | 51138620.4988 | 52339179.6808 | 53611190.0752 | 55333225.8155 | 56762444.8142 | 58278033.0921 | 59885608.6355 | 61591147.4387 | 63401006.786 | 65387568.0112 | 67433697.525 | 69598856.6067 | 71898098.6331
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

## Slide 29
Pasif Özellikler
Asgari Enerji Tüketimi
Asgari Sera Gazı Emisyonu Salımı
Gün Işığından Azami Fayda
Doğal Havalandırma
Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Güneş Kollektörü
Kojenerasyon
Gri Su Kullanımı
Fotovoltaik Panel
Güneş Duvarı Uygulaması
Yaşam Döngüsü Analizi
İleri Otomasyon Sistemleri
Yeşil Çatı Uygulaması
Güneş Kırıcılar
Düşük Hız Deplasmanlı Havalandırma Isıtma Soğutma Sistemi
… vb
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sincan Hizmet Binası
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

## Slide 30
1- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANAN AKTİF SİSTEMLER
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası verilerine göre ülkemizin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat, ortalama toplam güneş radyasyonu 1.527 kWh/m².yıldır.
Çatı uygulamalarında en yüksek verim 30º ve 45º eğim değerlerinde elde edilmektedir.
En yüksek verim değerleri güney, güneydoğu ve güneybatı cephelerden sağlanmaktadır.
Sıcaklık, kir, gölgeleme, teknoloji türü, eğim … vb. faktörler verimi etkilemektedir.
A -) Güneş Enerjili Aktif Sistemler
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 31
B -) Rüzgar Enerjili Aktif Sistemler
Ülkemizin büyük bir bölümünde rüzgar hızı 6,5 m/s değerinin altındadır.
1980-2013 yılları arasında yapılan ölçümlere göre Türkiye ortalama rüzgar hızı 2 m/s olarak ölçülmüştür.
Çatı uygulamalarında genellikle dikey eksenli türbinler tercih edilmektedir.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 32
C -) Isı Pompaları
“Toprakta, havada ve suda düşük sıcaklıkta mevcut olan enerjinin, ısıtma ve/veya soğutma yapmak amacıyla bina içine iletilmesini sağlayan düzenek” olarak tanımlanmaktadır.
COP (Coefficient of Performance) olarak belirtilen verim değeri kW soğutma/ısıtma başına ürettiği enerjinin, toplam çektiği enerjiye (kW) oranı olarak tanımlanır.
Isı pompaları kullanımı ile nihai enerji tüketimini % 83’lere kadar azaltabilmek mümkündür.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 33
D -) Jeotermal Sular
Halihazırda ısıtılan konut sayısı 120.000 civarındadır.
1.000.000 - 1.250.000 adet konut ısıtması uygulanabilir bir potansiyel olarak görülmektedir.
E -) Biyokütle Enerjisi Kullanan Aktif Sistemler
Ülkemizde ise kişi başı yıllık evsel atık miktarı 414 kg dolaylarında olup kentsel katı atıkların yaklaşık % 60’ı konutlardan gelen atıklarıdır.
Şehir ölçekli yüksek enerji tüketimine sahip binalar dikkate alındığında merkezi bir tesiste atıkların toplanması ve işlenmesi sonucu üretilen ısı ve/veya elektrik enerjisinin dağıtılması teknik ve maddi açıdan daha uygulanabilir olmaktadır.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 34
2- BİRLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ
A -) Kojenerasyon
“Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimi” olarak tanımlanmaktadır.
Klasik kazanlardan karşılandığı sistemlere göre % 15 ile % 40 arasında değişen tasarruf miktarları mümkün olabilmektedir.
Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 100 kWe ve altında olan kojenerasyon tesisleri ise mikro kojenerasyon tesisi olarak tanımlanmaktadır.
Yüksek verime ulaşabilmek için elektrik ve ısı tüketimlerinin optimum ölçüde karşılanacağı kapasiteler seçilmelidir.
Mikro kojenerasyon tesisleri ile mevzuatta tanımlanan asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan kojenerasyon tesislerinin lisans muafiyetleri bulunmaktadır.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 35
2- BİRLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ
B -) Trijenerasyon
Trijenerasyon sistemleri sayesinde kojenerasyon ile üretilen ısı ve elektrik enerjisine ilaveten soğutma da yapılabilmektedir.
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri sayesinde trijenerasyon sistemlerinde üretilen sıcak su, buhar ya da egzoz gazlarını kullanarak soğuk su üretilmektedir.
Aynı miktarda ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacının geleneksel sistemler ile karşılanması durumunda toplam verim % 53 olurken, trijenerasyon sisteminde ise toplam verim % 84,5 olmaktadır.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 36
Kojenerasyon Analizi | Tam Kapasite Yakıt Tüketimi (kW) | Kapasite (kWe) | Kapasite (kWt) | Yıllık Tam Kapasite Çalışma Saati | Yıllık Üretilebilecek Elektrik Enerjisi Miktarı (kWh) | Elektrik Üretimininin Tüketimi Karşılama Oranı (%) | Yıllık Üretilebilecek Isı Enerjisi Miktarı (kWh) | Isı Üretimininin Tüketimi Karşılama Oranı (%) | Toplam Tasarruf (TL) | Yaklaşık Yatırım Maliyeti (TL) | Geri Ödeme Süresi (Yıl)
örnek-1 | 950 | 400 | 486 | 5.400 | 2.160.000 | 78 | 2.624.400 | 9 | 515.995 | 1.500.000 | 2,9
örnek-2 | 789 | 331 | 415 | 5.400 | 1.787.400 | 65 | 2.241.000 | 8 | 466.404 | 1.200.000 | 2,6
örnek-3 | 789 | 331 | 415 | 2.700 | 893.700 | 32 | 1.120.500 | 4 | 233.202 | 1.200.001 | 5,1
KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2014/3)
Tebliğde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kojenerasyon tesisleri ile mikrokojenerasyon tesisleri lisans almaktan muaftırlar.
YERİNDE ÜRETİM

## Slide 37
PROJELER
IPA Belediyelerde ve Üniversitelerde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi-Teknik Yardım Projesi (YEVDES)
  800 kişiye eğitim, 16 saha ziyareti
  80 enerji verimliliği etüdü, 80 yenilenebilir enerji fizibilitesi
  20 projeye mühendislik desteği,
  Üniversitelere ARGE desteği
IPA Belediyelere Enerji Verimliliği Ekipman Alımı Projesi
  6 farklı belediye su pompası değişimi
IPA Belediyeler için Enerji Verimliliği Pilot Ekipman Alımı Projesi
  Elektrikli otobüs temini
Dünya Bankası Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
  Kamu binalarının enerji verimliliği iyileştirmesi

## Slide 38
Sabrınız için teşekkür ederim.
Oğuz Kürşat KABAKÇI
okabakci@enerji.gov.tr