## Slide 1
TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ
Dr. Muhammed Necip ERİM
Güneş Enerjisi Grup Koordinatörü

## Slide 2: MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI İLE;
Enerjinin sürekli, kaliteli ve düşük maliyetlerle sağlanması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi (enerji arz güvenliği)
Kaynakta ve teknolojide yerlileştirme
Piyasada öngörülebilirlik
bileşenlerinin sağlam ve güçlü bir şekilde inşa edilerek yönetilmesi hedeflenmiştir.
Notes: Enerjide ithalata dayalı kaynak bağımlılığını ve ekipman maliyetlerini azaltmak ve yerli kaynakların, yerli katkı oranı yüksek ve ileri teknoloji içeren aksam veya tesis bileşenleri kullanarak sonuna kadar değerlendirmek
Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan ve rekabet üstünlüğü sağlanabilecek enerji ekipmanlarının üretimine öncelik verilmesi
Yerlileştirme ve yerli üretim ile AR-GE konuları başta olmak üzere Türkiye’nin güçlü bir oyuncu olmasını sağlamak

## Slide 3: ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI’NDA YENİLENEBİLİR ENERJİ (2019-2023)
Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Enerjide artan talebin karşılanmasında rekabete dayalı yatırım ortamı geliştirilecek ve mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir, tüketicinin korunduğu ve sürdürülebilirliği de dikkate alan bir enerji piyasasının sürekliliği gözetilecektir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecektir.
Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Artan yenilenebilir enerjinin şebeke üzerinde oluşturduğu kısıtların bertaraf edilmesi amacıyla enerji depolama sistemleri tesis edilecektir.

## Slide 4
2023 YILINDA TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNİN;
EN AZ %30’UNUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN KARŞILANMASI
2/3’ÜNÜN YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN KARŞILANMASI
YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜÇ HEDEFLERİ – 2023
Notes: Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda önemli hedefler koymuş olup söz konusu hedeflere ulaşmak üzere
başta ilgili mevzuat olmak üzere gerekli altyapı çalışmalarını oluşturmaya çalışmaktadır.

## Slide 5: BRÜT ELEKTRİK TALEP GELİŞİMİ
Birincil enerji tüketimimiz 2014-2017 döneminde yıllık ortalama % 6,4 artış gösterirken, elektrik enerjisi talebi ise 2014-2018 döneminde yıllık ortalama % 3,9 artmıştır. 2019 yılında ise 302 TWh tüketim gerçekleşmiştir.
Elektrik tüketiminin;
2023 yılında 376 milyar kWh
2039 yılında 613 milyar kWh
seviyelerinde olacağı
öngörülmektedir.
Notes: Ülkemiz, gelişen ekonomisiyle enerji talebinde dünyada üst sıralarda yer almaktadır.

## Slide 6: 2019 YILI TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAYNAK BAZINDA DAĞILIMI
Kaynak Türü | Üretim (TWh)
AKARSU | 22.9
ASFALTİT KÖMÜR | 2.3
ATIK ISI | 0.7
BARAJLI | 65.9
BİYOKÜTLE | 3.5
DOĞAL GAZ | 55.7
FUEL OİL | 0.7
GÜNEŞ | 9.3
İTHAL KÖMÜR | 60.4
JEOTERMAL | 8.9
LİNYİT | 46.9
MOTORİN | 0.0
RÜZGAR | 21.8
TAŞ KÖMÜR | 3.5
Chart: 
| AKARSU | ASFALTİT KÖMÜR | ATIK ISI | BARAJLI | BİYOKÜTLE | DOĞAL GAZ | FUEL OİL | GÜNEŞ | İTHAL KÖMÜR | JEOTERMAL | LİNYİT | MOTORİN | RÜZGAR | TAŞ KÖMÜR
 | 7.5846 | 0.76811 | 0.21991 | 21.7917 | 1.1418 | 18.4059 | 0.24243 | 3.0838 | 19.9574 | 2.9495 | 15.5007 | 0.00035598 | 7.193 | 1.1609
Toplam 302,5 TWh
KAMU PAYI: %20
ÖZEL SEKTÖR PAYI: %80
% 44 Yenilenebilir

## Slide 7: ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN KAYNAKLAR BAZINDAKİ KURULU GÜÇLERİ VE SANTRAL SAYILARI – Haziran 2020
KAMU PAYI: %21
ÖZEL SEKTÖR PAYI: %79
Kaynak Türü | Santral Adedi | Kurulu Güç (MW)
AKARSU | 560 | 7,911
ASFALTİT KÖMÜR | 1 | 405
ATIK ISI | 84 | 364
BARAJLI | 124 | 20,656
BİYOKÜTLE | 185 | 821
DOĞAL GAZ | 335 | 25,672
FUEL OİL | 11 | 306
GÜNEŞ | 7,104 | 6,166
İTHAL KÖMÜR | 15 | 8,967
JEOTERMAL | 54 | 1,515
LİNYİT | 48 | 10,101
RÜZGAR | 275 | 7,760
TAŞ KÖMÜR | 4 | 811
TOPLAM | 8,803 | 91,461
Chart: 
| AKARSU | ASFALTİT KÖMÜR | ATIK ISI | BARAJLI | BİYOKÜTLE | DOĞAL GAZ | FUEL OİL | GÜNEŞ | İTHAL KÖMÜR | JEOTERMAL | LİNYİT | RÜZGAR | TAŞ KÖMÜR
 | 7911 | 405 | 364 | 20656 | 821 | 25672 | 306 | 6166 | 8967 | 1515 | 10101 | 7760 | 811
% 49 Yenilenebilir

## Slide 8: YERLİ VE YENİLENEBİLİR ÜRETİM TESİSLERİ

## Slide 9: YERLİ VE YENİLENEBİLİR ÜRETİM TESİSLERİ REKOR

## Slide 10: ENERJİ SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

## Slide 11: RÜZGAR ENERJİSİ

## Slide 12: TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ – 1
REPA, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgar akış modeli kullanılarak üretilen rüzgar kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası’dır.
200 m x 200 m çözünürlüğünde aşağıdaki bilgiler üretilmiştir;
- 30, 50, 70 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık,
mevsimlik, aylık ve günlük rüzgar hız ortalamaları,
- 50 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik ve
aylık rüzgar güç yoğunlukları,
- 50 m yükseklikteki yıllık kapasite faktörü,
- 50 m yükseklikteki yıllık rüzgar sınıfları,
- 2 ve 50 m yüksekliklerdeki aylık sıcaklık değerleri,
- Deniz seviyesinde ve 50 m yüksekliklerdeki aylık
basınç değerleri

## Slide 13: TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ - 2
Rüzgar Sınıfı | Yıllık Güç Yoğunluğu (W/m2) | Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) | Toplam Kapasite (MW)
4 | 400 – 500 | 7,0 – 7,5 | 29 259,36
5 | 500 – 600 | 7,5 – 8,0 | 12 994,32
6 | 600 – 800 | 8,0 – 9,0 | 5 399,92
7 | > 800 | > 9,0 | 195,84
TOPLAM KAPASİTE |  |  | 47 849,44 Karasal: 37 836 Deniz Üstü: 10 013
KULLANILAMAZ
ALANLAR
(protected areas)

## Slide 14: GÜNEŞ ENERJİSİ

## Slide 15: TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ
Chart: 
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
 | 1.7866 | 2.5021 | 3.8691 | 4.9334 | 6.1358 | 6.5684 | 6.5043 | 5.8113 | 4.8125 | 3.4584 | 2.1408 | 1.5877
Ortalama Günlük Global Radyasyon: 4,17 kWh/m2.gün
Yıllık Global Radyasyon: 1.635 kWh/m2.yıl

## Slide 16: GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALI KURULABİLECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR
Kullanılamaz Alanlar:
  Eğim: 3 Derece’den büyük
  Yerleşim alanları
  Sulak Alanlar (Göller, Akarsular)
  Orman ve Tarımsal Alanlar
  Özel Çevre Koruma Alanları
  Karayolları, Demiryolları, Limanlar
EN UYGUN GES YATIRIM ALANI
4600 km2

## Slide 17: ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GÜNEŞ POTANSİYELİ
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 9,1 milyon adet bina bulunmakta olup bu miktarın yaklaşık %87’sini konut nitelikli binalardır. Türkiye’nin bina stoğuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina eklenmektedir.
Bu binaların çatı ve cephelerine önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 2.000 – 4.000 MW seviyelerinde güneş modülü sistemlerinin kurulabileceği öngörülmektedir.
Haziran 2020 sonu itibariyle 289,5 MW toplam çatı kurulu gücümüz bulunmaktadır.

## Slide 18: BİYOKÜTLE ENERJİSİ

## Slide 19: TÜRKİYE BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİ
Toplam Hayvan Sayısı 389.405.328,00 adet
Hayvansal Atık Miktarı 163.297.307,93 ton/yıl
Hayvansal Atıkların Enerji Değeri 1.176.197,91 TEP/yıl
Bitkisel Üretim Miktarı 176.313.300,75 ton/yıl
Bitkisel Atık Miktarı 96.451.594,18 ton/yıl
Bitkisel Atıkları Enerji Eşdeğeri 39.877.284,54 TEP/yıl
Kentsel Katı Atık Miktarı 31.331.836,24 ton/yıl
Kentsel Organik Atıkların Enerji Değerleri 2.315.413,90 TEP/yıl
Orman Atıklarının Enerji Değeri 859.899,00 TEP/yıl
Atıkların Toplam Enerji Eşdeğeri: 44.228.795,34 TEP/yıl

## Slide 20: TÜRKİYE’DEKİ BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ
TERMAL BERTARAF TESİSLERİ
(Kurulu Gücün %29’u)
YAKMA:
ORMAN ENDÜSTRİSİ ATIKLARI – 7 ADET
TARIMSAL & HAYVANSAL ATIKLAR – 4 ADET
BELEDİYE ATIKLARI – 1 ADET
ARITMA ÇAMURU – 1 ADET
GAZLAŞTIRMA:
TARIMSAL & HAYVANSAL ATIKLAR – 2 ADET
BELEDİYE ATIKLARI – 1 ADET
PİROLİZ:
ÖMRÜNÜ TAMAMLANMIŞ LASTİK (ÖTL) - 3 ADET
KAĞIT ATIKLARI – 1 ADET
BİYOMETANİZASYON
(Kurulu Gücün %18’i)
TARIMSAL & HAYVANSAL ATIKLAR – 34 ADET
BELEDİYE ATIKLARI – 4 ADET
ATIK SU ARITMA ÇAMURU – 7 ADET
ÇÖP GAZI – LFG
(Kurulu Gücün %53’ü)
BELEDİYE ATIKLARI – 70 ADET

## Slide 21: BİYOYAKITLAR
BİYOETANOL ÜRETİM MİKTARI: 79.000 ton/yıl
BİYODİZEL ÜRETEN FİRMA ADI | ÜRETİM KAPASİTESİ (ton)
DB TARIMSAL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 100.000
TBE BİYODİZEL TARIMSAL ENERJ, ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 50.000
AVES ENERJİ YAĞ VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 50.000
KOLZA BİODİZEL YAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.000
MAYSA YAĞ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 26.725
MAKS BİO KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.000
BİYETANOL ÜRETEN FİRMA ADI | ÜRETİM KAPASİTESİ (milyon L) | KULLANILAN HAMMADDE
TARIMSAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (TARKİM) / BURSA | 33 | Buğday ve mısır
TEZKİM TARIMSAL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. / ADANA | 35 | Mısır
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. ÇUMRA BİYOETANOL TESİSİ ŞUBESİ / KONYA | 84 | Şekerpancarı
2018 yılından itibaren yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilen biyodizelin motorinle en az % 0,5 (v/v) oranında harmanlanması zorunludur. (biyodizel ihtiyacı - 120.831 ton )
2018 yılından itibaren yerli tarım ürünlerinden üretilen biyoetonolün benzinle en az % 3 (v/v) oranında harmanlanması zorunludur. (biyoetanol ihtiyacı - 69.123 ton )
BİYODİZEL ÜRETİM MİKTARI: 66.000 ton/yıl

## Slide 22: JEOTERMAL ENERJİ

## Slide 23: TÜRKİYE JEOTERMAL ENERJİSİ POTANSİYELİ - 1
Türkiye’nin jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MWth olup enerji potansiyeli bakımından Avrupa’da 1. dünyada 7. sırada bulunmaktadır. Potansiyel oluşturan alanların % 78'i Batı Anadolu, % 9'u İç Anadolu, % 7'si Marmara Bölgesi, % 5'i Doğu Anadolu ve % 1'i diğer bölgelerde yer almaktadır.
Jeotermal kaynakların % 90'ı düşük ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi v.b.) için uygun olup, % 10’u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur.

## Slide 24: TÜRKİYE JEOTERMAL ENERJİSİ POTANSİYELİ - 2
Türkiye’de yer alan jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi, ısıtma (sera ve konut), termal ve sağlık turizmi, endüstriyel mineral eldesi ve kurutmacılık gibi alanlarda yararlanılmaktadır.
Elektrik üretimi kurulu güç: 1.515 MWe
Sera ısıtma: 4.283 dekar
Toplam ısı kullanımı: 3.589 MWth
Konut ısıtma: 19 bölge – 116.120 adet
konut eşdeğeri
Termal ve sağlık tesisleri: 450 adet

## Slide 25: TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE HİDROELEKTRİK ENERJİSİ POTANSİYELİ
KURULU GÜÇ POTANSİYELİ:
55.000 MW
ENERJİ ÜRETİM POTANSİYELİ:
180.000 GWh/yıl

## Slide 26: ENERJİ MEVZUATI

## Slide 27: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İLE ALAKALI İKİNCİL MEVZUAT
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

## Slide 28: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLEME MEKANİZMALARI
Sabit Fiyat Garanti Alım Mekanizması
Yerli Aksam Desteği
Enerji arz güvenliğinin artırılması amacıyla 5436 sayılı YEK Kanunu ile yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi için mekanizmalar geliştirilmiştir.

## Slide 29: SABİT FİYAT ALIM GARANTİSİ VE YERLİ AKSAM DESTEĞİ
2020 yılı sonuna kadar işletmeye giren lisanslı elektrik üretim tesisleri için işletmeye girdiği yıldan itibaren 10 yıl boyunca uygulanır.
2020 yılı sonuna kadar işletmeye giren lisanslı elektrik üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektromekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş ve yerli malı belgesine sahip olması durumunda işletmeye girilen yıldan itibaren 5 yıl boyunca uygulanır.

## Slide 30: YERLİ KATKI İLAVESİ VERİLEN AKSAM VE FİYATLARI

## Slide 31: DİĞER TEŞVİKLER
Orman veya Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin olarak ilgili Bakanlıklarca bedeli karşılığında izin verilmesi, kiralama yapılması, irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi mümkün kılınmıştır.
Mevcut durumda işletmede olanlar dahil, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli (Lisanslı) üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dahil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanması öngörülmüştür. Bu tesislerden ayrıca orman arazilerinde ORKOY ve ağaçlandırma özel ödenek gelirleri alınmamaktadır.
İletim sistemine bağlı lisanslı tesisler için Sistem Kullanım bedellerinde ilk 5 yıl için %50 indirim uygulanmaktadır.

## Slide 32: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIM YÖNTEMLERİ
Lisanslı Elektrik Üretimi
Lisanssız Elektrik Üretimi
YEKA Modeli

## Slide 33: LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ FAALİYETİ – YOL HARİTASI
BAĞLANTI BÖLGELERİ VE KAPASİTELERİN AÇIKLANMASI
PROJE SAHASINDA VEYA SAHASI TEMSİL EDEN YERDE RÜZGAR - GÜNEŞ ÖLÇÜMÜ
ÖNLİSANS BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE BAŞVURU YAPILMASI
BAŞVURUNUN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ - ETKB
BAĞLANTI YARIŞMASI - TEİAŞ
ÖNLİSANS VERİLMESİ - EPDK
İDARİ İZİNLERİN ALINMASI – İMAR ONAYLARI – PROJE ONAYLARI
ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİ - EPDK
İNŞAATIN TAMAMLANMASI - TESİS KABULLERİ
İŞLETME

## Slide 34: LİSANSSIZ ÜRETİM FAALİYETİ
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (12 mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı RG) ile düzenlenen faaliyet türünde elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilerin lisans almadan ve şirket kurmadan üretim faaliyeti yapmaları sağlanmıştır.
Bu model ile:
Elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması (öz tüketim modeli)
Arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması
Dağıtık üretim yöntemi ile elektrik şebekesinde iletim/dağıtım maliyetleri ile kayıp miktarlarının düşürülmesi
amaçlanmıştır.
Notes: Bu faaliyet, ülkemiz ve elektrik piyasası açısından önemli bir üretim modelidir.

## Slide 35
Üretim ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere mesken, sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü geçilmeyecek şekilde (mesken aboneleri için azami güç 10 kW) ve dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz edilmeden yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisleri kurulabilir. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir.
Kamu kurum ve kuruluşları, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri ile aynı ölçüm noktasında olmak üzere çatı, cephe ve arazilerde 5 MW’a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurabilir.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından; tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçleri toplamını geçmemek kaydıyla üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın çatı, cephe ve arazilerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurabilir.
10/05/2019 TARİHLİ 1044 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

## Slide 36: 10/05/2019 TARİHLİ 1044 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname ile GES, RES, BES ve JES için ayrı olan ihtiyaç fazlası lisanssız üretim fiyatları (YEKDEM fiyatları) değiştirilmiştir.
  Kaynak türü fark etmeksizin bütün yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim yapanlar tarafından aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından tabii olunan abone grubuna ait tek terimli aktif enerji bedelleri üzerinden 10 yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır.

## Slide 37: Başvuru Formu & Bedeli
Kurulu gücü 250 kW üstü tesisler için
(751,55 TL + KDV)
886,83 TL

## Slide 38: Başvuruda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler (16/05/2019 tarihli 8587 sayılı EPDK kararı)

## Slide 39: Güneş Enerjisine Dayalı Çatı ve Cephe Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi
Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1)
Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri’’ nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,
3. Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:
  Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge
  b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda apartman (apartman vb.) veya sitelerin karar
  defterlerinde başvuru sahibi için GES kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti
4. Tüketim tesisi ile ilgili olarak:
  Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
  Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa
  göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge
5. Faaliyet yasağına ilişkin beyan

## Slide 40
Değerlendirmesi uygun bulunan lisanssız üretim başvuruları için
yol haritası

## Slide 41: PROJE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAK LİSTESİ - 1
A. | PAFTALAR | LİSANSLI / LİSANSSIZ |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR (Tüm paftalar Türkçe olarak hazırlanır ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanır.)
 |  | HES | RES | GES | JES | BES | 
1 | Santral Genel Yerleşim Planı | * | * | * | * | * | Planda santral sahası sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik üretimine esas ana ekipman (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici ve trafo), yönler, kotlar, koordinatlar ve ana ekipmanların teknik karakteristikleri gösterilmelidir.
2 | Tek-Hat Şeması | * | * | * | * | * | - Tesisin ilgili Trafo Merkezi (TM) / Dağıtım Merkezi (DM) bağlantı noktaları, hücrelerin elektrik üretim tesisi bağlantı fider kriterlerine uygun dönüşümleri, - Elektrik enerjisi üretiminin yapıldığı jeneratör ile tesis bağlantı noktası arasındaki; 1 kV ve üzerindeki tesis için güç, kontrol/kumanda, senkronizasyon, koruma kabloları/iletkenleri, - İç ihtiyaç trafosunun sekonder çıkışları, 1 kV altındaki ana dağıtım panosu ana barasını içerecek şeklinde yükleri, varsa kompanzasyon tesisi ve imdat dizel jeneratör grupları, - Ölçü, zati koruma, senkronizasyon sistemi, kilitlemeler ve kullanılan jeneratör ve hücre üzerindeki röle koruma fonksiyonlarının ANSI Kodları, - Güç, cins, metraj ve kesitler, - Kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer teçhizat malzemelerinin liste ve karakteristikleri, gösterilmelidir.
Projenin onaylanması için, Çağrı Mektubu süresi içerisinde araziler için imar planlarının onaylanması, çatı uygulamalarında ise tesisin bina için düzenlenmiş Yapı Ruhsatına işlenmesi gerekmektedir.

## Slide 42: PROJE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAK LİSTESİ - 2
B. | BELGELER VE HESAPLAR | LİSANSSIZ |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR
 |  | HES | RES | GES | JES | BES | 
1 | Tesis Bilgi Formu | * | * | * | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır.
2 | Tesis Yeri Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | İmar planı yapmaya yetkili idare(ler)den, tesisin kurulacağı alanın imar mevzuatına uygun olduğuna dair alınmış imar planı onay yazısı sunulmalıdır.
 |  |  |  |  |  |  | MES’ler için lisansında belirtilen tüm bağlantı noktaları için ilgili kurumdan alınmış Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmalıdır.
3 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | * | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için;
 |  |  |  |  |  |  | a. İmza sirküleri sureti
 |  |  |  |  |  |  | Yetkilendirilen Mühendis için;
 |  |  |  |  |  |  | a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı
 |  |  |  |  |  |  | b. İmza sirküleri / imza beyannamesi sureti
 |  |  |  |  |  |  | c. Diploma sureti
 |  |  |  |  |  |  | ç. Kimlik belgesi sureti
 |  |  |  |  |  |  | d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için;
 |  |  |  |  |  |  | 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge
 |  |  |  |  |  |  | 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı
 |  |  |  |  |  |  | 3. Güncel SGK dökümü
 |  |  |  |  |  |  | Serbest olarak çalışan mühendis için;
 |  |  |  |  |  |  | 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi
 |  |  |  |  |  |  | Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için;
 |  |  |  |  |  |  | 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı
 |  |  |  |  |  |  | 2. Güncel SGK dökümü
 |  |  |  |  |  |  | sunulmalıdır.
4 | Çağrı Mektubu | * | * | * | * | * | Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır.
 |  |  |  |  |  |  | Lisanslı üretim tesislerinde istenmemektedir.
5 | Sistem Bağlantı Görüşü | * | * | * | * | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır.
6 | ÇED Belgesi | * | * | * | * | * | ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır.
 |  |  |  |  |  |  | ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir.
7 | Su Kullanım Hakkı Anlaşması | * |  |  |  |  | DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte sunulmalıdır.
8 | Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü |  | * |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır.
9 | Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu | * | * | * | * | * | Konutlardaki fotovoltaik ekipman uygulamalarında zorunlu değildir.
10 | Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | Elektrik üretimine esas ana elektromekanik teçhizata (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici ve trafoya) ilişkin "a", "b", "c", "ç" ve “d” seçeneklerinden en az biri sunulmalıdır.
 |  |  |  |  |  |  | Elektromekanik teçhizat için uygunluk belgesi Bakanlığa sunulmuş ve belgenin Bakanlık arşivinde muhafaza edildiğine ilişkin bir yazı alınmış ise yeniden sunulması gerekmemektedir.
 | a. Tip Proje Onay Yazısı | * | * | * | * | * | İlgili kurumdan alınmış tip proje onay yazısı sunulmalıdır.
 | b. Tip Sertifikası | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır.
 | c. Dizayn Sertifikası | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır.
 | ç. TSE Kritere / Standartlara Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | TSE’den alınmış olan belge sunulmalıdır.
 | d. Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Raporu | * | * | * | * | * | İmalat / montaj / test süreçleri için teçhizata ilişkin mevcut imalat, kalite belgeleri, test raporları ile mühendislik hesaplarını içeren dokümanların üniversiteler veya akredite kuruluşlarca incelenmesi sonucunda hazırlanan “elektromekanik teçhizat için uygunluk raporu” sunulmalıdır.

## Slide 43: GEÇİCİ KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
Aşağıdaki bilgi ve belgelerin tamamlanarak oluşturulan kabul dosyasının Dağıtım Şirketi / OSB tarafından kabul birimine gönderilmesi gerekmektedir.
Geçici kabul talep dilekçesi,
Geçici kabule hazır tutanağı,
Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı, topraklama hesabı, v.b.)
Bağlantı anlaşması,
Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,
Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekâletname,
Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,
Keşif cetveli ve bedeli,
Vergi levhası (yüklenici),
Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks),
Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör, trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),
Enerjilendirme ve Devreye Alma Protokolü
Topraklama direnci ölçüm raporu,
Komisyona katılmak üzere OSB/Dağıtım şirketinden teknik bir personelin isim ve unvanı
Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),
EİGM Teknik Değerlendirme Raporu
Güneş Enerjisi Santrali işletme Sorumlusu ( Elektrik Müh.) yetkilendirme yazısı
Saha Test Raporları
Sistem Uyumluluk Raporu
Koruma Rölesi Set Değerleri
İmar Mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izinler / yapı ruhsatının alındığına dair belgeler

## Slide 44: YEKA MODELİ ÜRETİM FAALİYETİ
Yenilenebilir kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak,
Yenilenebilir üretim tesislerinde yerli katkı oranı yüksek ve ileri teknoloji içeren aksam veya tesis bileşenleri kullanılacak,
Yan sektörlerle birlikte Türkiye'deki önemli bir pazar gelişmiş olacak ve ciddi anlamda istihdam sağlanacak,
Teknoloji transferinin teminine katkılar sağlanacak ve yenilenebilir enerji konularında araştırma-geliştirme faaliyetleri geliştirilecek,
YEKA’larda üretilecek elektriğin daha ekonomik şartlarda satın alınması sağlanacak.
Notes: BUGÜNE KADAR YEK YATIRIMLARI DOĞRUDAN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJELER İÇİN LİSANS VEYA LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK BU ÜRETİM FAALİYETLERİNE İLAVE OLARAK YENİ BİR YATIRIM MODELİNİ HAYATA GEÇİRMİŞ DURUMDAYIZ.

## Slide 45: YEKA’LARIN BELİRLENMESİ
ETKB tarafından yapılacak çalışmalar,
YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışmasını kazanarak Sözleşme imzalayan kişi tarafından önerilen Aday YEKA’ların YEKA olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar,
sonucunda olmak üzere iki farklı şekilde geliştirilir.

## Slide 46: YEKA’LARIN ETKB TARAFINDAN BELİRLENMESİ
YEKA Belirleme
Yarışma
Sözleşme

## Slide 47
Yarışma
Sözleşme
YEKA Belirleme
YEKA’LARIN YARIŞMAYI KAZANAN TARAFINDAN BELİRLENMESİ

## Slide 48: YEKA VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİS MODELLERİ
YURT İÇİNDE ÜRETİM KARŞILIĞI TAHSİS (YÜKT)
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan aksamı istenen yerli katkı oranlarında ve yerli malı belgeli olarak yurt içinde imal edene ve/veya imal edilmesini taahhüt edene verilen YEKA Kullanım Hakkı.
YERLİ MALI KULLANIM KARŞILIĞI TAHSİS (YMKT)
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde istenen yerli katkı oranlarına haiz yerli malı belgeli aksam kullanmayı taahhüt edene verilen YEKA Kullanım Hakkı.
YÜKT
YMKT

## Slide 49
YEKA yarışması için şartname ve YEKA kullanım hakkı sözleşme taslağının hazırlanması
YEKA kullanım hakkı yarışmasının, başvuru tarihinin ve tavan alım fiyatının resmi gazete’de ilan edilmesi
Geçerli başvuru sahiplerinin yarıştırılması
Alım tavan fiyatından açık eksiltme yapmak suretiyle en avantajlı teklifi sunanla sözleşmenin imzalanması
YEKA VE BAĞLANTI KAPASİTESİNİN TAHSİS EDİLMESİ

## Slide 50: YEKA GÜNEŞ - 1
Karapınar YEKA tek bir alan ve 2000 hektar büyüklüğündedir. Toplam kapasite: 1000 MWe
24 ay önlisans süresi, 30 yıllık üretim lisansı
İhaleyi Kazanan Firma: Kalyon –Hanwha Enerji Ortak Girişim Grubu
15 yıllık garanti elektrik alım fiyatı: 6,99 USD cent/kWh
Yıllık saf silikondan itibaren yerli PV panel üretim kapasitesi 500 MW
İlk 500 MW’da en az %60 yerli, ikinci 500 MW için %70 yerli zorunluluğu
Fabrika ve Ar-Ge Merkezinde %80 yerli mühendis çalıştırma

## Slide 51: YEKA RÜZGAR - 1
5 farklı bölge ve toplam kapasite: 1000 MWe
24 ay önlisans süresi, 30 yıllık üretim lisansı
15 yıllık garanti elektrik alım fiyatı: 3,48 USD cent/kWh
Minimum yerlilik oranı %65 olan türbin üretim zorunluluğu
Yıllık rüzgar türbin üretim kapasitesi: 150 adet/400 MW
Fabrika ve Ar-Ge Merkezinde %80 yerli mühendis çalıştırma
İhaleyi Kazanan Firma : Siemens- Türkerler-Kalyon Ortak Girişim Grubu
1 – EDİRNE
2 - KIRKLARELİ
3 – SİVAS (2 bölge)
4 - ESKİŞEHİR

## Slide 52: YEKA RÜZGAR - 2
4 farklı bölge ve toplam kapasite: 4 x 250 MWe (1000 MWe)
Alım süresi: 15 yıl (Sözleşme imzalandıktan sonra)
En avantajlı fiyat teklifini sunan Şirketler ve teklifleri:

## Slide 53: YEKA GES-3 Yarışma İlanı
3/7/2020 tarihinde yarışma duyurusu yapıldı.
36 ilde yapılacak olan 74 yarışma ile 10, 15 ve 20 MW olarak değişen kapasiteye sahip küçük ölçekli YEKA GES-3 projeleri için başvurular alınmaktadır.
19-23 Ekim tarihleri arasında yarışmalar yapılacaktır.
YMKT modeli esas alınacaktır.
Alım tavan fiyatı 30 kuruş/kWh olarak belirlenmiştir.

## Slide 54: YEVDES PROJESİ
Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi
www.yevdes.org

## Slide 55: TEŞEKKÜRLER…